«И НАВЕЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ СОН НА ЧЕЛОВЕКА,                                                                     И КОГДА УСНУЛ ОН, ВЗЯЛ ОН ОДНО ИЗ РЕБЕР                                                                             ЕГО И ЗАКРЫЛ ПЛОТЬЮ МЕСТО ЕГО»

БЫТИЕ (БРЕЙШИТ) II, 21

АППАРАТЫ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА «КОЛИБРИ»

ИСПАРИТЕЛИ АНЕСТЕТИКОВ «МИНИВАП»

| Хирургические отделения больниц и клиник, включая стоматологию | Рис. 1 Рис. 2 |
| --- | --- |
| Ветеринария | Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 |
| Военно-полевые условия Чрезвычайные ситуации Скорая помощь Рис. 6 | Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10 |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Универсальность (работа на сжатых газах или атмосферном воздухе - рис. 7, 8 с любыми анестетиками по открытому, полуоткрытому и полузакрытому дыхательным контурам)

- Миниатюрность (испаритель меньше маски, масса аппарата с адсорбером около 3 кг)

- Совместимость с любым аппаратом ИВЛ/ИН и концентратором О2 (Armed, AirSep)

- Безопасность (испаритель работает при любом наклоне, даже в перевернутом положении)

- Функциональность (стабильность дозирования испарителя при изменении расхода газа, температуры и давления; проведение современной низкопоточной анестезии, включая ИВЛ аппаратами общего и специального назначения)

- Экономичность и Экология (минимальный расход анестетика, залив и слив – без испарения, рис. 10)

- Минимальная стоимость

Испарители «МИНИВАП»                                                                                                         стабильно дозируют анестетики  (севофлюран S, изофлюран I, фторотан-галотан H или энфлюран E) в широких диапазонах расхода газов, температур и давлений.

Рис. 11

Таблица 1

| Технические характеристики испарителей «МИНИВАП» | «МВ-20/S» | «МВ-20/I» | «МВ-200»* |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон концентраций анестетиков (S, I, H или E), об.% | 0-4 | 0-6 | 0-12 |
| Окружающая температура, оС | от +5 до 35 | от +5 до 35 | от +15 до 30 |
| Давление, кПа | 70 - 110 | 70 - 110 | 70 - 110 |
| Расход газов, л/мин | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 | 0,2 - 20 |
| Сопротивление, мм Н2О при 10 л/мин | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| Объем для анестетика, мл | 40 | 40 | 150 |
| Остаток анестетика после слива, мл | 3 | 3 | 5 |
| Допустимый угол наклона (при половинном заливе анестетика) | 180о | 180о | 45о |
| Масса, кг не более | 0,4 | 0,4 | 1,5 |
| Вход/выход | 15F-15M | 15F-15M | 22F-22M |

* опытные образцы

Испарители используют при спонтанном дыхании или ИВЛ вручную по открытому (рис. 7, 8), полуоткрытому или полузакрытому дыхательным контурам, а также с любыми аппаратами ИВЛ (рис. 12, 13) и концентраторами О2, (например, фирмы AirSep - ЛайфКор).

| Рис. 12 | Рис. 13 | Рис. 14 | Рис. 15 |
| --- | --- | --- | --- |

Когда испаритель ВНУТРИ полузакрытого дыхательного контура объемом VС, пары анестетика вводят с максимальной скоростью, пропуская всю дыхательную смесь через испаритель.

При этом вдыхаемая концентрация

CI ≈CS/[(pCS/pA)+(1-CS)(FG/MV)] < CS MV/FG ……………………………………………………..(1)

достигается, без учета поглощения анестетика тканями организма, за минимальное время

Т~VС/MV ……………………………………………………………………………………………...(2)

и может быть значительно выше!!! концентрации, установленной по шкале испарителя CS при низком (относительно минутной вентиляции MV) расходе свежего газа FG  (рис. 20).

В действительности, из-за поглощения анестетика тканями тела вдыхаемая концентрация приближается к расчетному значению значительно медленней.

Так, концентрация анестетика в крови уравновешивается с вдыхаемой (альвеолярной) за время порядка 5 мин [Eger EI., Saidman LJ. Illustrations of Inhaled Anesthetic Uptake, Including Intertissue Diffusion to and from Fat. Anesthesia Analgesia 2005; 100: 1020-1033]. С другой стороны, в жировых депо время стабилизации концентрации в сотни раз больше (50 час). И вдыхаемая концентрация при индукции и поддержании анестезии суммирует, с одной стороны, поступление паров анестетика из испарителя CS FG, с другой стороны поглощение анестетика тканями тела.

При оптимальной методике низкопоточной анестезии [1, с.с. 155-156] время индукции севофлюраном составляет порядка 3-5 мин.

Когда испаритель ВНЕ дыхательного контура (рис. 18, 19), только свежий газ проходит через испаритель, как в стандартном аппарате, и вдыхаемая концентрация постепенно приближается к концентрации по шкале испарителя CI ≈CS за время Т>VС/FG.(без учета депонирования анестетика в тканях пациента).

С помощью специального Контроллера (рис. 14, в комплект не входит), установленного между патрубком 22М аппарата ИН и гофрированной трубкой вдоха пациента, обеспечивается комбинированная стратегия обезболивания: при индукции или углублении анестезии - "VIC" позиция, в режиме поддержания - "VOC" позиция [см. 1].

МОНТАЖ  у ПАЦИЕНТА: на РЕЙКАХ (операционного стола – рис. 2, 16 или стены); на СТОЙКЕ (для переливания – рис. 4, 5); на СТОЛЕ (рис. 3, 9, 15, 17).

| Рис. 16 | Рис. 17 |
| --- | --- |

НИЗКОПОТОЧНАЯ АНЕСТЕЗИЯ (Mini- or Low-Flow Anesthesia) БЫСТРОТА: Во время индукции, например, при минутной вентиляции MV = 4 л/мин увеличение вдыхаемой концентрации севофлюрана ΔСI = 4 об.% за 2 минуты на отметке шкалы испарителя (ВНУТРИ дыхательного контура) CS = 3 об.%, при расходе свежего газа FG = 0,5 л/мин и объеме дыхательного контура 3 л. При этом скорость подачи анестетика CS FG ≈ 0,03х4 = 0,12 л/мин. . В традиционных аппаратах ИН с испарителем ВНЕ дыхательного контура ΔСI < 1 об.% за это же время на отметке шкалы испарителя 8 об.%, при объеме дыхательного контура 6л и аналогичном расходе свежего газа [Baum JA. Low Flow Anesthesia. Drager 2004], т.е. в разы меньше несмотря на более мощный испаритель (скорость подачи анестетика CS FG ≈ 0,08х0,5 = 0,04 л/мин в 3 раза меньше). . ВНИМАНИЕ: вдыхаемая концентрация CI , согласно соотношению,CI ≈ CS/[(pCS/pA)+(1-CS)(FG/MV)] < CS MV/FG , возрастает с увеличением минутной вентиляции MV и уменьшением!!! расхода свежего газа FG.(рис. 20). За счет этого, при спонтанном дыхании аппарат автоматически регулирует вдыхаемую концентрацию CI благодаря зависимости минутной вентиляции MV от глубины анестезии и степени хирургического воздействия: минутная вентиляция MV рефлекторно увеличивается при уменьшении глубины анестезии или увеличении степени хирургического воздействия, соответственно повышая вдыхаемую концентрацию CI, и наоборот. Обязательный МОНИТОРИНГ вдыхаемой концентрации О2 (рис. 17, п.4 табл.3), СО2 и анестетиков (S, I, H, E), минутной вентиляции MV = V f, Пульса, АД (в комплект не входят). ● Дыхательный объем мелких животных можно оценивать по экскурсии дыхательного мешка (презерватив для УЗИ объемом 50 мл, РУ ФСР №2006/1474 - рис. 15, [5]). ● Прогнозирование расхода анестетика осуществляют с учетом длительности операции, концентрации анестетика CS и расхода свежего газа FG.. Так, расход жидкого анестетика во время индукции и поддержания анестезии V ≈ kA (С1 F1 τ1 + С2 F2 τ2) …………………………………………………………………………….(3) где для севофлюрана kS = 0,055; для изофлюрана kI = 0,051; τ1, τ2 – длительность индукции и поддержания анестезии, мин. Стандартные примеры расхода севофлюрана и изофлюрана приведены ниже. Таблица 2 Расход V севофлюрана и изофлюрана , мл CS, об.% FG , л/мин τ1 (мин) τ2 (мин) (τ1 + τ2), час 2 5 30 60 0.5 1 2 3 S 8 6 5.3 8.5 12 18.5 25 2 1 3.3 6.6 I 5 6 7.7 11 14 21.5 28.5 1.5 1.5 3.4 6.9 Измерение реального расхода анестетика за операцию осуществляют с помощью шприца (рис. 10) по разнице залитого и слитого анестетика (плюс 3 мл остатка жидкого анестетика после слива). ЭКОНОМИЧНОСТЬ: Непроизводительный расход анестетика (выброс в атмосферу и пропитка фитилей) снижен на порядок. По требованию Заказчика, Изготовитель может устанавливать испаритель «МИНИВАП» с необходимым диапазоном концентрации анестетика (табл. 1) ВНЕ полузакрытого дыхательного контура аппарата ИН «Колибри» или любого другого аппарата ИН (рис. 18, 19). При этом скорость подачи анестетика в контур уменьшится в соотношении FG/MV. Рис. 18 Рис. 19 Рис. 20а Рис. 20. Вдыхаемая концентрация а - севофлюрана и б – изофлюрана в зависимости от отношения минутной вентиляции пациента к расходу свежего газа MV/FG и шкалы концентраций CS испарителя «МИНИВАП» ВНУТРИ полузакрытого дыхательного контура

Таблица 3

Состав, характеристики и цена аппаратов ИН портативных «Колибри»

| Модель | Испарители «МИНИ-ВАП» S/E (I/H) | Аппарат «Колибри» (открытый, п/о контуры) | Аппарат «Колибри» (многоразовый адсорбер) | Аппарат «Колибри» (Clear-Flo “INTERSURGICAL” адсорбер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий вид |  |  |  |  |
| Назначе-ние | Комплектация аппаратов ИН | Армия, МЧС, скорая помощь | Хирургические отделения больниц и клиник, включая стоматологию и ветеринарию |
| Данные | Концентрация (S, I, H, E) 0-4 («МВ-20/4»), 0-6 («МВ-20/6») об.%. Сопротивление испарителя ≈10 мм Н2О при 10 л/мин | НИЗКОПОТОЧНАЯ АНЕСТЕЗИЯ. Вдыхаемая концентрация CI < CS MV / FG. Ротаметр 1,5 (3; 5 или 10) л/мин кислорода. |
| Базовый состав | Испаритель «МВ-20/4; МВ-20/6»; адаптер залива-слива анестетика; мешок Амбу (в аппарате) с нереверсивным клапаном и масками; сумка. | Испаритель «МВ-20/4; МВ-20/6», дыхательный контур с адсорбером, клапанами, мешком и масками; монтажная рамка для стола, стойки или реек. |
| Масса,кг | 0,4-0,5 (испаритель) | 1 | 3 |
| Цена,руб | 40000, 44000 | 43000, 47000 | 48000 - 52000 |

Дополнительные комплектующие                                                                                                    Таблица 4

| Наименование и стоимость | Общий вид |
| --- | --- |
| 1. Аппараты для ИВЛ (АДР) объемом 1200, 600 или 300 мл стерилизуемые с нереверсивным клапаном и масками (2200 руб.) |  |
| 2. Ротаметр 1,5 (3; 5 или 10) л/мин кислорода (3000 руб.) | Рис. 16, 17 |
| 3. Отсасыватели: ножной ОНП-600 (4500 руб.); ручной ОРП-01 (3 500 руб.) |  |
| 4. Газоанализатор кислорода ПГК-06-21 (15000 руб.) | Рис. 17 |
| 5. Продукция “INTERSURGICAL”: - контур Clear-Flo (рис. 3, 16) 2131 с адсорбером (одноразовый) (2650 руб.) - предохранительный клапан 2680 (115 руб.) – с зеленой шляпкой - обратный клапан 1921 (120 руб.) – с желтым ободком - фильтры – тепловлагообменники Clear-Therm Micro/Midi (200/300 руб.) |  |  |
| 6. Разделительная камера объемом 1200 или 600 мл для аппаратов ИВЛ специального назначения без реверсивного дыхательного контура (1200 руб.) | Рис. 3, 16 |
| 7. Адаптеры (входной и выходной) для подключения испарителя к дозиметру стационарного аппарата ИН (комплект 1800 руб.) |  |
| 8. Шланг для кислорода 5м с гайкой М18х1,5 (900 руб.) |  |
| 9. Стойка (нержавеющая) для аппарата «Колибри» (1500 руб.) | Рис. 3, 9, 17 |
| 10. Монтажный кронштейн (нержавеющий) для испарителя (1200 руб.) | с. 1 Каталога, слева от лисицы |
| 11. Угольный фильтр ФНВ для паров анестетика (500 руб.) |  |
| 12. Сумка 400х200х200 мм (400 руб.) |  |

Литература

- Сидоров В.А., Цыпин Л.Е., Гребенников В.А. Ингаляционная анестезия в педиатрии. М., 2010-184 с.

- «Детская хирургия». 2008, № 4, с. 51-56.

- «Клиническая анестезиология и реаниматология». 2007, № 5, с. 66-71; 2006, № 5, с. 46-49.

- Патенты РФ №№ 2329069, 2383362 и 2372947, заявки на изобретения 2010123403, 2011121371.

5.      Методические рекомендации и Аннотация. Сеть ветеринарных клиник «Белый клык». 2011.

6.       www. minivap.net, rusanesth.com,  mitk-m.ru, medcom.ru,feldsher.ru

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06696 от 01.02.2010.  Сертификат №0126447 с 04.03.2010 по 03.03.2013

Изготовитель ООО «МИТК-М» - Москва, 1-я ул. Бухвостова 12/11. тел. +(495) 962 0175.

Разработчик ООО «НПФ «МИНИВАП» - Москва, тел. +(499) 907 2872. e-mail: aleberlin@mail.ru